| ANT: 4YT3I0209G whitout boomfactor |
| --- |
| Ø | 0 | Ref | 1006 |
| a1 | 325 | Dip | 990 |
| a2 | 442 | D1 | 942 |
| a3 | 819 | D2 | 935 |
| a4 | 1405 | D3 | 912 |
| a5 | 2090 | D4 | 898 |
| a6 | 2854 | D5 | 884 |
| a7 | 3678 | D6 | 871 |
| a8 | 4373 | D7 | 878 |
| dip | 10 | m | 10 |
| elem | 8 | F (rez) | 144.4 MHz |
| Hor | 3125 | Vert | 3070 |
| G( | 20.04 dBi | F/B | 28.31 |
| Z | 50.35+j0.381 | G/T | -3.88 |
| HBW | 17.2 gr | SWR | 1:1.01 |

ANT: 4YT3I0209G maj. 02. 2011