| ANT: 4YT3I_12ACL1 whitout boomfactor |
| --- |
| Ø | 0 | Ref | 1000 |
| a1 | 414 | Dip | 976 |
| a2 | 570 | D1 | 920 |
| a3 | 939 | D2 | 911 |
| a4 | 1388 | D3 | 892 |
| a5 | 1900 | D4 | 892 |
| a6 | 2486 | D5 | 885 |
| a7 | 3100 | D6 | 876 |
| a8 | 3737 | D7 | 870 |
| a9 | 4512 | D8 | 862 |
| a10 | 5284 | D9 | 859 |
| a11 | 5952 | D10 | 849 |
| dipol | 10 | elem | 8 |
| m | 10 | F (rez) | 145 MHz |
| Hor | 3800 | Vert | 3481 |
| G(4) | 21.29 dBi | F/B | 22.71 |
| Z | 49.22+j1.141 | G/T | -2.78 |
|  |  | SWR | 1:1.028 |

ANT: 4YT3I_12ACL1 mar. 25 . 2011